公开招标文件

广东新网工程技术有限公司水平定向钻机

采购项目

项目编号：WLD210708A

采 购 人：广东新网工程技术有限公司

广东威朗达招标有限公司

二〇二一年八月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 用户需求书	18

第四章 合同（样本）	23

第五章 投标文件格式	32

一、资格审查文件（格式）	33

1.附件1 证明投标人的合格性的证明文件格式	35

2. 附件2  关于资格文件声明的函	36

3.附件3 投标保证金汇入情况说明	37

二、商务技术文件（格式）	38

1. 附件4  投标函	40

2. 附件5  法定代表人证明书	41

3. 附件6  法人授权委托书	42

4. 附件7  承诺书	43

5. 附件8  投标人一般情况表	44

6. 附件9  技术需求偏离一览表	45

7. 附件10  商务条款偏离一览表	46

8. 附件11  重要技术条款偏离表	47

9. 附件12 货物及设备一览表	48

10. 附件13  招标服务费承诺书	49

11. 附件14  资格文件	50

12. 附件15  类似项目业绩	51

13. 附件16  项目负责人及管理技术人员一览表	52

14. 附件17 技术方案	53

15. 附件18 投标人其它资料	54

三、价格文件（格式）	55

1.附件19  投标一览表	57

2.附件20  报价明细表	58

第六章 其他文件（格式）	59

1.附件21 投标担保函格式	60

第七章 评标文件	62

# 投标邀请

投标邀请

广东威朗达招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东新网工程技术有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就广东新网工程技术有限公司水平定向钻机采购项目（项目编号：WLD210708A）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：

- 招标项目概述

| 采购内容 | 交货期 | 采购预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 水平定向钻机采购 | 中标后3天签定合同，合同签定后15天内完成交货。 | 人民币3,600,000.00元 |

- 投标人资格要求：

- 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供“资格审查文件(格式)”附件1的“证明投标人的合格性的证明文件格式”要求的资料）；

- 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的方式、时间、地点及招标文件售价

1、招标文件公示时间：2021年8月6日09：00至2021年8月13日17：30（北京时间，共五个工作日）。

2、获取招标文件时间：2021年8月9日至2021年8月13日09：00-12：00；14：30-17：30（北京时间，节假日除外）。

3、获取招标文件地点及联系方式：广东威朗达招标有限公司，东莞市南城区第一国际百安中心B座701号，联系人：袁先生 ，电话：0769-26989928。

4、招标文件售价：人民币200元/套，售后不退。

5、获取招标文件方式：投标人凭以下资料自行到现场购买或网上购买。

1）供应商在购买招标文件时须提供如下证明材料：（1）营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件加盖公章（自带U盘拷贝招标文件电子文档）。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2021年8月27日9：30～10：00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2021年8月27日10：00（北京时间）

3、递交投标文件地点及开标地点：东莞市南城区第一国际百安中心B座701号。

- 有关此次招标事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购代理机构查询

采购代理机构名称：广东威朗达招标有限公司

采购代理机构地址：东莞市南城区第一国际百安中心B座701号

采购代理机构联系人：袁先生

采购代理机构联系电话： 0769-26989928    传真： 0769-26989908

E－mail：winlander@163.com

广东威朗达招标有限公司

二〇二一年八月

# 投标人须知

投标人须知

### 总体说明

#### 资金来源

自筹资金。

#### 适用范围

本招标标的为广东新网工程技术有限公司水平定向钻机采购项目，详细要求见《用户需求书》。

#### 关于合格投标人

    - 具有投标邀请投标人资格要求中所述资质的供应商均为合格的投标人。

    - 投标人必须在采购代理机构报名登记并购买领取了招标文件。

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件。

    - 投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 关于分支机构投标

    - 分公司或分支机构作为投标人参与本项目采购活动须由总公司出具授权书，授权书须写明授权投标及处理投标相关事宜的权限，总公司只能授权一个分公司或分支机构参加投标；由总公司投标的，则不接受该分公司或分支机构的投标；没有按上述要求进行投标的将被认定为投标无效。

#### 本项目所属类型

    - 本项目类型为货物类采购。

#### 定义及解释

    - “采购人/业主单位”系指广东新网工程技术有限公司。

    - “采购代理机构”系指广东威朗达招标有限公司。

    - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

    - “甲方”系指采购人。

    - “乙方”系指中标人。

    - 投标文件：是指投标人根据本项目文件要求，编制包含报价、技术和商务等内容的实质性响应文件。

    - 货物：投标人按招标文件规定，向采购人提供的货物、产品、工具等。

    - 质保期：指非人为因素情况下，一切售后维护费用由投标人承担的期限。

    - 日期：指公历日。

    - 时间：24小时制北京时间。

    - 货币单位均为人民币元。

    - 书面形式：以文字形成书面文件的方式所制作的通知（包括信件、电报、电传、传真）。

    - 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

    - 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

#### 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

    - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 采购信息发布媒体

    - 广东威朗达招标有限公司网址（http://www.gdwldzb.com/）。

#### 踏勘现场

    - 投标人踏勘现场所发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到的损失和损害所发生的费用自理。

    - 采购人向投标人提供的有关现场资料和数据（如有），仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 关于定标方式

    - 本次招标采用综合评分法的定标方式。

#### 关于投标费用

    - 投标人应承担与参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 重要说明

    - 本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，投标人必须响应，否则当作无效投标处理。

#### 招标文件解释权

    - 如投标人对招标文件存在异议，招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知

(3) 用户需求书

(4) 合同（样本）

(5) 投标文件格式

(6) 其他文件

(7) 评标文件

#### 招标文件的澄清及修改

    - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；并在信息发布媒体上发布变更公告。

    - 潜在投标人收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式（加盖投标人公章）向采购代理机构确认，否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

#### 招标文件的询问、质疑与投诉

    - 询问

      - 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

    - 质疑、投诉

      - 投标人对招标文件有质疑时，应当在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提交纸质质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 投标人对招标结果有质疑时，应当在应知道中标结果之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提交纸质质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体、明确的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、质疑人名称、地址、邮编、联系人与联系电话、质疑项目的名称、编号、提出质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章。（详见招标文件附件质疑函格式）【投标人递交质疑书时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项。）】采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意投诉者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

      - 采购人或采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门提出投诉。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将作为无效标处理。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - ★投标文件必须装订成册，不能采用活页装订。投标人的投标文件应按招标文件格式规定盖章、要求签署的由法定代表人或其授权代表签署。

    - 投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。

    - 投标人对招标文件中多个包组（本条款适用于多个包组的项目）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

#### 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括以下部分：

唱标信封：（为方便唱标，单独用一个信封包装）

- 投标一览表

资格审查文件部分：

- 证明投标人的合格性的证明文件格式

- 关于资格文件声明的函

- 投标保证金汇入情况说明

商务技术文件部分：

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法人授权委托书

- 承诺书

- 投标人一般情况表

- 技术需求偏离一览表

- 商务条款偏离一览表

- 重要技术条款偏离表

- 货物及设备一览表

- 招标服务费承诺书

- 资格文件

- 类似项目业绩

- 项目负责人及管理技术人员一览表

- 技术方案

- 投标人其它资料

价格文件部分：

（1）投标一览表

（2）报价明细表

    - 投标人应编制完整的投标文件，并按上述顺序编制目录及注明页码。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标的修改和撤回

    - 在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

#### 投标

    - 投标文件一式6份。正本 1份（内装投标文件正本 1份，投标文件电子版 1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本5 份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。同时参与多个包(如有)投标的，必须按包分开制作投标文件，否则将作无效投标处理。

    - ★投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表正式签署，任何更改（如有）必须由签署人签署，涉及报价的修改，必须在修改处加盖投标人公章。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 投标人将投标文件、样品（如有）密封于不透明的信封或包装，加盖投标人公章，不符合此要求的投标文件将被拒收。

    - 投标文件正本应密封为1包（内含商务技术文件，价格文件正本各1份，投标文件电子文件1份）；

投标文件副本应密封为1包（内含商务技术文件，价格文件副本各5份）；

唱标信封应密封为1包（内含唱标信封1份）；

资格审查文件应密封为1包（内含资格审查文件正本1份，资格审查文件副本3份）；

样品应密封包装（如有）

    - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

正本/副本/唱标信封/资格审查文件/样品；

收件人名称：广东威朗达招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人：

联系电话：

并注明投标文件递交截止时间之前不得开封；

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

    - ★投标人应将“投标文件”分 “资格审查文件”、“商务技术文件”和“价格文件”三册独立装订，投标文件骑缝处须加盖投标人公章。

#### 投标有效期

    - 从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

#### ★投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 采购内容 | 保证金 |
| --- | --- |
| 水平定向钻机采购 | ¥50,000.00元 （人民币伍万元整） |

    - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人可采用银行转账、电汇或《采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。

      - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

（1）收款单位：广东威朗达招标有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞南城支行

账    号：44001776040053014004

（2）投标人必须保证资金以其投标人的名称在本项目开标前汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

（3）如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金；不能将两个包或多个包的保证金汇在一起，否则将会被当作无效标处理。

注：投标供应商在汇出投标保证金时，应在备注或用途中注明本此参加项目的项目编号：WLD210708A等填写完整的收款单位的名称。

      - 采用《采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

（1）采购信用担保：各投标人可结合项目实际情况，选择专业担保机构出具担保函；

（2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

（3）《采购投标担保函》必须在开标前（办公时间内）提交到采购代理机构，以采购代理机构收到《采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

    - 在递交投标文件时请将银行汇款单复印件（加盖公章，并附上投标保证金汇入情况说明，格式详见“投标文件格式”中的格式），在投标时单独递交给代理机构。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，将作为无效标处理。

    - 投标保证金退回方式：

（1）未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还原汇入的账户，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还原汇入的账户，因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 供应商有下列情形之一的，保证金不予退换：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

### 开标、资格性审查、评标、定标

#### 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人的法定代表人或授权代表须携带有效身份证明准时参加开标会，在现场递交投标文件并签名报到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的监督机构检查并见证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

#### 资格审查

    - 项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。未通过资格审查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

    - 资格审查文件不符合资格审查表（详见附表1资格审查表）内容要求的将被认定为无效投标。

#### 评标

    - 评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人或五人以上单数组成，其中采购人代表一名，其余的评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过资格审查和符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

(3) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性检查，未通过符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

（一）符合性检查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性检查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标。

1）未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件明显不一致的；

2）未按招标文件规定要求编制投标文件和签署、盖章的；

3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

5）不符合招标文件中打“★”的重要条款。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标文件的报价超出本项目采购预算和最高限价，作为无效标处理。

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价中存在严重缺漏项。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格性审查及符合性检查，不得参与商务、技术和价格的评审。

（二）详细评审

（1）对通过符合性检查投标文件，按招标文件的要求进行商务、技术和价格的评审。

（2）评审方法采用综合评分法。商务部分，技术部分，价格部分权重分配及评标评审方法详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐中标候选人第一名、第二名。若排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格，可由排名第二的中标候选人中标。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

#### 定标

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，采购代理机构根据采购人确认的结果发出结果公示。

    - 评标结束后，采购代理机构和采购人将在广东威朗达招标有限公司网址（http://www.gdwldzb.com/）公示评标结果。

    - 中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

#### 签约

    - 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

    - 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 招标服务费

中标供应商在领取《中标通知书》时，须一次性向采购代理机构支付招标服务费：人民币叁万叁仟元整（¥33,000.00元）。

# 用户需求书

第一部分 商务需求书

| ★交货期 | ○ 中标后3天签定合同，合同签定后15天内完成交货。 |
| --- | --- |
| ★质保期 | ○ 验收合格后整机质保12个月或者运行2000小时，先到为准。 |
| 报价方式 | 报价包含（人民币报价） ○ 包含招标范围内的所有货物（含配件）、货物运输过程以及现场保管所产生 的全部费用、安装、调试、验收、培训、技术服务、质保期保障、质保期保修及应纳的税金等所有费用。 ○ 总价为不变价，除上述费用外，采购人无需再向中标人支付任何费用。 ○ 投标人的报价表中须按照技术需求书中“三、主要配件”进行列出货物名称、品牌及原产地、规格型号、数量、单价等。 |
| ★付款方法和条件 | ○ 合同签定后，发货前采购人支付至合同总价的75%；中标人完成安装、调试合格后7天内支付至合同总价的98%，剩余合同总价2%作为质保金，安装、调试合格完毕后100天内支付剩余款项。 ○ 中标人在采购人付款前开具等额发票。 |
| ★投标有效期 | ○ 自开标日起90个日历日。 |
| 合同条款 | ○ 投标人实质响应合同各条款。 |
| 交货地点 | ○ 采购人指定的地点。 |

第二部分 技术需求书

说明：

1、在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束；投标人所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求。

一、项目概况

本项目现通过公开招标的采购方式，采购一台水平定向钻机。

二、产品技术参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 发动机 | 额定功率 | kW/(rpm) | ≥330×2 |
| 推拉 | 最大推拉力 | kN | ≥5000 |
| 回转 | 扭矩 | N·m | ≥160000 |
| 最大入土角 | ° | 16 |
| 随车起重机 | 起吊重量 | t | ≥5 |
|  | 起升力矩 | t•m | ≥12 |
| 行走驱动 | 型式 | / | 钢履带自行走 |
|  | 行走速度 | km/h | ≥1.5 |
|  | 爬坡能力 | % | ≥30 |
| 操作房尺寸 | mm | 带1P格力冷暖空调 |

三、主要配件

| 序号 | 配件名称 | 配件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 康明斯，满足国三排放标准 |
| 2 | 油泵 | 柱塞泵，美国丹佛斯 |
| 3 | 马达 | 柱塞马达，德国力士乐 |
| 4 | 减速机 | 意大利 |

四、安装调试及技术服务要求

中标人在交货后3天内为调试期，须完成驾驶室和主机线路控制系统连接调试、履带无线遥控调试、泥浆管路与主机水路连接调试及与本设备有关的其他安装调试要求等。

五、质量要求

1、中标人所投货物须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2、中标人所投货物须符合国家环保要求及标准。

3、所有货物在检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

4、货物外观清洁，标记编号显示等字体清晰，明确。

5、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

7、中标人应保证主要材料零部件产地符合采购需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，中标人应无偿更换或负进一步责任。

8、质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

六、验收要求

1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

3、在验收时，中标人应向采购人提供货物的产品合格证书、产品使用说明书、发动机使用说明书、随车起重机操作说明及保养手册、装箱单（包含易损件及备件清单、随车工具清单）及其他相关资料。

4、 由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

5、验收工作分为初验、中验和终验；初验：外观验收；中验：安装调试、技术培训；终验：第一钻现场全程指导。

6、采购人在车辆交接时应当现场对产品的规格型号、数量、外观等进行验收，采购人在产品交付后，签署并向中标人出具产品交接证明书（现场交接记录）。如采购人在车辆交接时未当即提出异议，则视为产品外观完好状态下交付采购人。

7、中标人根据采购人的书面通知派人指导调试，调试完毕后，采购人应当向中标人出具调试完毕能够正常使用的证明。在调试期间，采购人发现产品不符合合同约定的质量标准时，应当在2天内提出书面异议并不得使用，如采购人不在上述期限内提出或者使用了设备，则视为产品已经经过安装调试且能够正常使用，质量符合双方的合同约定。

七、技术培训

中标人应在采购人指定的时间内安排设备制造商技术人员为采购人进行1～2周的技术培训。培训内容包括钻机基本操作及安全注意事项、钻机具体参数调节、具体保养细节及明细以及提供第一钻施工全程跟踪指导服务。

- 售后服务要求

1、质保期内，境内(指中国大陆)使用的设备提供免费上门服务；境外使用设备的，上门服务人工差旅及补助费用等，如无特殊约定由购采购人承担。

2、售后24小时内应有维修人员电话指导并提供解决方案，如不能解决应48小时内有维修人员到达现场维修。

# 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

广东新网工程技术有限公司水平定向钻机采购项目

合 同 书

合同编号：

签约地点：

签订日期：2021年     月      日

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例《民法典》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同组成及合同总价

1.1合同文件组成内容包括：（1）本合同书，（2）补充协议或者双方签订的备忘录、会议纪要，（3）中标通知书，（4）投标文件（含澄清内容），（5）招标文件（含招标文件澄清通知）等。

1.2货物需求一览表及技术规格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 配置要求 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3本合同总价为人民币      元（￥__________  ____元）。

本合同总价包含所有货物（含配件）、货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用、安装、调试、验收、培训、技术服务、质保期保障、质保期保修及应纳的税金等所有费用。总价为不变价，除上述费用外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

二、合同主要条款

1.1本合同的付款方式为：

1.2本合同货物的交货时间为：                        ；交货地点为：         。

1.3本合同货物的质保期为：           ，自货物交付并经甲方验收合格之日起算。质量保修期内发生质量问题，全部由乙方负责。乙方怠于或拒绝履行的，甲方可自行或委托第三方代为履行，发生的费用及损失由乙方承担，甲方有权直接从质保金中予以扣除，不足部分乙方应按甲方要求限期补足。

具体质量保修服务要求及售后承诺：

甲方对于货物使用存在疑惑的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内进行答疑并提供解决方案，如不能解决应48小时内有维修人员到达现场维修。并在   小时内处理完毕。如未能及时处理完毕的，乙方应免费提供同档次同类型的设备供甲方临时使用。质保期满后，乙方提供终身维修保养服务及系统升级服务，仅收取基本工本费用。

1.4乙方在履行本合同过程中造成其人员或第三人人身或财产损害的，由其自行处理和承担赔偿责任，与甲方无关，乙方不得因此影响本合同的履行。如因此造成甲方损失或被第三方追偿的，甲方有权向乙方追偿，相关费用（包括但不限于甲方的损失、第三人索偿的全部费用以及甲方因此支出之差旅费、诉讼费、律师费等维权费用）全部由乙方承担。

三、合同一般条款

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录、和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和其投标文件的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4 包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善等非甲方原因所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证、保修单。

5 交货方式

5.1 乙方应按甲方指定时间和地点交货。

6技术资料

6.1本合同技术资料（除合同主要条款规定外）将以下方式交付：乙方应在交货同时向甲方提供货物售后服务承诺书、用户手册、保修手册、产品合格证、随机工具等附随资料。

6.2乙方所提供货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的出厂测试报告及合格证，进口产品必须具备原产地证明或商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

7 质量保证

7.1 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与本合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4 如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方有权自行或是委托第三方采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5 除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月（如国家对货物质量保证期的相关标准超过该期限，则按照该国家标准执行）。

8 检验和验收

8.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2 验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

8.3验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

8.4 甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，双方同意共同委托东莞市质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

9 索赔

9.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在合同约定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔（索赔金额不低于合同总价5%）。

9.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的方式解决索赔事宜，或由双方协商处理。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的方法解决索赔事宜，如果不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

9.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、保全费等全部费用。

10 迟延交货

10.1 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

10.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应在前述情况发生后3天内及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

11 违约赔偿

11.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供质量合格的货物和服务，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期7天以上（含7天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付合同总价30%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

11.2因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

11.3甲方有权从未支付的款项中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

11.4 乙方未在合同约定时间内进行保修、维修或弥补缺陷的，除承担甲方委托第三方代为履行的费用及其他损失外，每逾期一次，罚款合同总价3‰，乙方应在收到罚款通知之日起三日内支付，否则甲方有权直接从质保金或未付款项中扣除，不足部分乙方应按甲方要求限期补足。

12 不可抗力

12.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后24小时内书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，合同签订双方应通过协商在   日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13税费

13.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14 合同争议的解决

14.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。守约方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、保管费、公证费等全部费用，均由违约方承担。

14.2 双方确认，与本合同履行有关而发出的所有书面通知或其他通讯，或者因争议解决由司法裁判机关发出的法律文书，均以本合同确定的通讯地址为准。送达有关文书时，如采用EMS邮寄送达的方式，发生收件人拒绝签收或其他无法送达情形的，则从发件人寄出文书之日起3日即视为已经送达。任何一方的通讯地址发生变化的，应书面通知对方，否则，应自行承担由此造成的一切法律后果。

15 违约解除合同

15.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

15.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以采购监督管理部门同意的方式，购买未予交付的货物类似的货物或服务。乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

16破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17 转让和分包

17.1 采购合同不能转让。

17.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备招标文件规定的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17.3甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级采购监督管理部门备案。

17.4乙方擅自转让本合同或是未经甲方书面同意将合同项下工作分包给他人的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

18 计量单位

18.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

19 合同生效和其它

19.1 采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。

19.2本合同一式  伍  份，甲方执 叁  份，乙方执 贰 份，招标代理机构执     份，具同等法律效力。本合同合计   页。

19.3其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

19.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人或 授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 联系人： 电话： | 联系人： 电话： |
| 邮箱： 传真： | 邮箱： 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签约时间： |  |
| 签约地点： |  |

# 投标文件格式

## 一、资格审查文件（格式）

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称:

项目编号：

投 标 人：

法定代表人签署：

（或委托授权代表）

日    期：

目  录

1.证明投标人的合格性的证明文件格式

2.关于资格文件声明的函

3.投标保证金汇入情况说明

## 1.附件1 证明投标人的合格性的证明文件格式

一、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下证明材料：

- 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须提供下列任意一项材料：1）提供符合要求的承诺声明函；2）财务报表；3）基本开户行出具的资信证明；4）事业单位财务报表5）商业银行出具的投标保函；6）担保机构出具的投标担保函）。

- 投标人须具有依法缴纳税收的良好记录（提供符合要求的承诺声明函或投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料, 如依法免税的，提供相应证明材料）。

- 投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供符合要求的承诺声明函或投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料,如不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

- 投标人须具备履行合同所需的设备和专业技术能力（可参考《拟投入货物及设备一览表》、《项目负责人及管理技术人员一览表》或提供符合要求的承诺声明函或提供相关证明材料）。

- 投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照附件《关于资格文件声明的函》）。

## 附件2  关于资格文件声明的函

关于资格文件声明的函

致：广东威朗达招标有限公司：

关于贵方        年   月   日          （项目名称） （项目编号：       ）的投标邀请，本签署人愿意参加投标，并按招标文件要求承诺如下：

1、本公司提交的投标文件和说明是准确的和真实的，并愿为其准确性和真实性承担法律责任。

2、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、本公司参加本采购项目采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：

法定代表人或授权代表（签署）：

单位地址：

邮编：                          电话：

传真：                          日期：

## 3.附件3 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广东威朗达招标有限公司

本单位已按                  （项目名称）     （项目编号：         ）的招标文件要求，于    年    月    日前以     （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：         ，账号       ,开户银行：         ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O   年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                       联系人手机：

注：

1、请另外附上经银行盖章的汇款单复印件（A4纸规格，加盖单位公章）或《采购投标担保函》壹份。

2、此表除作为商务技术文件的一部分外，还应在递交投标文件时与银行进账单复印件（加盖公章），单独递交给采购代理机构。

## 二、商务技术文件（格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投 标 人：

法定代表人签署：

（或委托授权代表）

日    期：

目  录

      - 投标函

      - 法定代表人证明书

      - 法人授权委托书

      - 承诺书

      - 投标人一般情况表

      - 技术需求偏离一览表

      - 商务条款偏离一览表

      - 重要技术条款偏离表

      - 货物及设备一览表

      - 招标服务费承诺书

      - 资格文件

      - 类似项目业绩

      - 项目负责人及管理技术人员一览表

      - 技术方案

      - 投标人其它资料

## 附件4  投标函

投标函

致：广东威朗达招标有限公司

根据贵公司  (项目编号)     按         （项目名称）        招标文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称） 以投标人 （投标人名称） 的名义全权代表我方参加投标。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本    份（内装纸质投标文件正本及电子文档各    份），副本    份。我公司在此声明并同意：

1．我方决定参加：项目编号：（         ）的投标；

2．我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

3．我方同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

4．我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

5．我方同意提供采购代理机构要求的有关投标的其它资料。

6．我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

7．我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

8．我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

9. 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人公司地址）                    。

授权代表（签署）：                             职务：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签署）：

电话：              传真：              邮编：

## 附件5  法定代表人证明书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

单位（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

附：必须提供法定代表人身份证明复印件

## 附件6  法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签署的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签署的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为      （项目编号）    的             （项目名称）招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签署生效，特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签署）：

职    务：

投标人代表（被授权代表）签署：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证明复印件

## 附件7  承诺书

承诺书

我方已完整阅读了                 （项目名称） 项目编号：（             ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 附件8  投标人一般情况表

投标人一般情况表

一、投标人基本情况

1、投标人名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、投标人简介:

（自行编写）

7、投标人财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 附件9  技术需求偏离一览表

技术需求偏离一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 招标文件 条目号 | 名称 | 招标文件 用户需求 | 投标文件 响应需求 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（投标人按照此表格，如实填写，在“偏离情况”一栏，需注明“正偏离/负偏离/无偏离”。如此表没有填写的技术需求响应或为空白的，均视为完全响应招标文件的技术需求。）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 附件10  商务条款偏离一览表

商务条款偏离一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 商务条款名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 报价方式 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方法和条件 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人认为有必要提供的其它资料…… |

（投标人按照此表格，如实填写，在“偏离情况”一栏，需注明“正偏离/负偏离/无偏离”。如此表没有填写响应情况或为空白的，均视为完全响应招标文件的商务需求。）

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 附件11  重要技术条款偏离表

重要技术条款偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 证明材料所在页（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（如招标文件的“用户需求书”中没有重要技术条款的，可不填此表）

重要技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术需求书”中标明“★”或“▲”的内容，投标人对该部分进行内容逐条响应，同时，要求提供相关证明材料的按要求提供。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写，不能完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。经查证，投标人提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年    月    日

## 附件12 货物及设备一览表

货物及设备一览表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

注：以上名称由投标人自行填写

## 附件13  招标服务费承诺书

招标服务费承诺书

致：广东威朗达招标有限公司

如果我方在贵公司组织的              （项目名称）项目编号：（            ）公开招标采购项目中被确定为中标人，我方保证在领取《中标通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及采购人（应广东威朗达招标有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

承诺日期：    年   月   日

## 附件14  资格文件

投标人按招标文件要求提交资格证书：

- 营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

- 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1) 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须提供下列任意一项材料：1）提供符合要求的承诺声明函；2）财务报表；3）基本开户行出具的资信证明；4）事业单位财务报表5）商业银行出具的投标保函；6）担保机构出具的投标担保函）。

（2）投标人须具有依法缴纳税收的良好记录（提供符合要求的承诺声明函或投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料, 如依法免税的，提供相应证明材料）。

（3）投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供符合要求的承诺声明函或投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料,如不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）投标人须具备履行合同所需的设备和专业技术能力（可参考《拟投入货物及设备一览表》、《项目负责人及管理技术人员一览表》或提供符合要求的承诺声明函或提供相关证明材料）。

（5）投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照附件《关于资格文件声明的函》）。

## 附件15  类似项目业绩

类似项目业绩

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 附件16  项目负责人及管理技术人员一览表

项目负责人及管理技术人员一览表

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 附件17 技术方案

技术方案

（格式自定）

## 附件18 投标人其它资料

投标人其它资料

（格式自定）

## 三、价格文件（格式）

投 标 文 件

（价格文件）

项目名称:

项目编号：

投 标 人：

法定代表人签署：

（或委托授权代表）

日    期：

目  录

1.投标一览表

2.报价明细表

## 1.附件19  投标一览表

投标一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |

注：

      - 投标总价是投标人完成本次招标的金额总数，包含招标范围内的所有货物（含配件）、货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用、安装、调试、验收、培训、技术服务、质保期保障、质保期保修及应纳的税金等所有费用。

      - 总价为不变价，除上述费用外，采购人无需再向中标人支付任何费用。

      - 投标总价必须是固定唯一的，不接受有选择性的投标报价。

      - 投标总价小写与大写不一致的，以大写为准。

      - 唱标信封中的《投标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中的《投标一览表》为准。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

## 2.附件20  报价明细表

报价明细表

项目名称：                                                          项目编号：

| 货物列价表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 其它分项报价 |
| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |
| 投标总报价（设备列表总价和其它分项报价表之和） | ￥ 元（大写人民币 元整） |

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以分项报价为准并修正总价。

2、总价应等于“投标一览表”中的投标总价。

3、投标人的报价表中须按照技术需求书中“三、主要配件”进行列出货物名称、品牌及原产地、规格型号、数量、单价等。

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签署）

日      期：    年   月   日

# 其他文件（格式）

注：以下文件格式只作参考，各投标人无需将以下文件附在投标文件中。

## 1.附件21 投标担保函格式

投标担保函

编号：

________    _（采购人或采购代理机构）：

鉴于                                                       （ 以下简称 “投标人”	） 拟参加编号为_______         __的____                    ________项目(以下简称 “本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保 ：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形 。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币___        ___元，

（大写                        _ __），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起__      _个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在__          __个工作日内进行审查 ，符合应承担保证责任情的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任自动终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为___________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

注：若用电汇方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函。

# 评标文件

### 说明

#### 概述

    - 参照《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证广东新网工程技术有限公司水平定向钻机采购项目（以下简称“项目”或“本项目”）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广东威朗达招标有限公司制定本评标文件，采购人确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 定义

    - 本项目的采购人是广东新网工程技术有限公司。

    - “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广东新网工程技术有限公司。

    - “采购代理机构”系指广东威朗达招标有限公司。

    - “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

    - “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

    - “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

    - “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

#### 评标委员会组成

    - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会的专家成员均从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

### 评标须知

#### 关于评标方案

    - 评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

    - 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 关于评标纪律

    - 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

    - 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

    - 评委之间不得相互串通进行评分；

    - 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

    - 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

#### 关于评标责任

    - 评委应在其书面评审意见上签字确认；

    - 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 关于回避

    - 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）三年内在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问；

（2）配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问；

（3）与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

（4）就该采购项目招标文件论证过的。

（5）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第一章第九条规定的情形的。

#### 关于保密

    - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

    - 前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

### 评标原则

评标工作应参照《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

#### 评标方法及流程

#### 评标方法

    - 本次项目的评标方法采用综合评分方法。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

#### 评标流程

    - 评标分两个阶段进行：投标文件符合性审（检）查和投标文件综合评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审（检）查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审（检）查。符合性审（检）查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

为验证投标产品技术指标和系统功能的真实性，采购人将对预中标人的投标产品进行抽查，如发现性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被看作性能不合格，采购人报请监督管理部门处理取消其预中标资格，并追究其责任。

投标人只有完全通过符合性审（检）查，才能进入下一阶段的综合评审，否则视为无效投标。（详见符合性审（检）查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审（检）查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审（检）查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出每个包的中标候选人。

当某包组通过符合性审（检）查的投标人少于三家时，评标委员会否决该包组所有投标文件，提请对该包组依法重新采购。

#### 投标文件的澄清

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

### 废标处理

    - 下列情况出现将视为项目失败，即废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算和最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

### 评分标准和权重

    - 当通过符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

    - 评标采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分 | 20 | 50 | 30 | 100 |

    - 评委对投标文件的商务及技术响应情况进行评分。评分采用量化方法。

    - 商务、技术、价格评分应分别考虑下列因素：

      - 商务	评分

计算公式：各评委评出各有效投标文件的得分后，取算术平均值作为该投标单位的最后得分

      - 技术评分

计算公式：各评委评出各有效投标文件的得分后，取算术平均值作为该投标单位的最后得分

      - 价格评审分法：

评标委员会将修正后的所有投标人的投标价格，取满足招标文件要求且投标报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。

价格得分=基准价格÷评标价×价格权重（精确到0.01）。

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

### 定标和授标

    - 综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按投标报价由低到高顺序排列；如果投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。

    - 评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。

    - 第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人报请监督管理部门作出处理，可确定第二中标候选人为中标人。

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

### 附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 资格审查表

附表2商务技术符合性审查表

附表3商务响应性评审细则

附表4技术响应性评审细则

附表5价格符合性审查表

### 附表1资格审查表

| 投标人 检查项目 | 投标人 |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| 资质标准 | 一、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下证明材料： 1.投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。 2.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商须提供下列任意一项材料：1）提供符合要求的承诺声明函；2）财务报表；3）基本开户行出具的资信证明；4）事业单位财务报表5）商业银行出具的投标保函；6）担保机构出具的投标担保函）。 3.投标人须具有依法缴纳税收的良好记录（提供符合要求的承诺声明函或投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料, 如依法免税的，提供相应证明材料）。 4.投标人须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供符合要求的承诺声明函或投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料,如不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 5.投标人须具备履行合同所需的设备和专业技术能力（可参考《拟投入货物及设备一览表》、《项目负责人及管理技术人员一览表》或提供符合要求的承诺声明函或提供相关证明材料）。 6.投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照附件《关于资格文件声明的函》）。 |  |  |  |
|  | 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动； |  |  |  |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |  |  |  |
|  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
|  | 按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表2商务技术符合性审查表

商务技术符合性审查表

| 投标人 检查项目 | 投标人 |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| 商务技术符合性审查 | 按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件没有明显不一致 |  |  |  |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 付款方式和条件 |  |  |  |
|  | 投标有效期 |  |  |  |
|  | 按招标文件规定要求编制投标文件和签署、盖章 |  |  |  |
|  | 投标文件符合招标文件中打“★”的重要条款 |  |  |  |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表3商务响应性评审细则表

商务响应性评审细则表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值(分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 根据投标人提供的管理制度（公司管理制度、档案管理制度、人事管理制度、财务管理制度、售后服务管理制度）进行评比，每提供一个得1分，最高得5分。 | 5 |
| 2 | 项目业绩 | 投标人2018年至今（以合同签订时候为准）具有水平定向钻机类销售业绩，单个合同业绩金额为300万元或以上的，每个得3分，最高得9分,没有的不得分。 注：须提供合同复印件。 | 9 |
| 3 | 服务便利性 | 投标人或所投产品制造商承诺售后24小时内有维修人员电话指导并提供解决方案，如不能解决应48小时内有维修人员到达现场维修的，得6分；没有按上述要求提供承诺或没有提供的得0分。 注：须提供承诺函。 | 6 |
| 合计 | 20分 |

### 附表4技术响应性评审细则表

技术响应性评审细则表

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品先进性及适用性 | 根据各投标人所投产品的结构及选型是否合理，产品技术是否成熟，主要配件（包括发动机、油泵、马达、减速机）是否性能稳定，产品使用是否便利，产品是否易于维护及等情况进行综合评比： 所投产品的结构及选型合理性高，产品技术成熟度高，主要配件性能稳定性高，产品使用很方便、易于操作，产品易于维修、维护，得10分； 所投产品的结构及选型具有合理性，产品技术较成熟，主要配件性能具有稳定性，产品易于操作，产品维修、维护较难，得7分； 所投产品的结构及选型合理性一般，主要配件性能一般，产品使用操作不够方便，产品不易于维修、维护，得4分； 没有提供的不得分。 | 10 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据各投标人对本项目提出的项目实施方案进行综合评比： 项目实施方案全面、科学合理、可行性高，得10分； 项目实施方案较为合理、基本可行，得7分； 项目实施方案部分合理、可行性一般，得4分； 没有提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 供货计划及进度安排保证措施 | 根据各投标人针对本项目制定的供货计划及进度安排保证措施进行综合评比： 供货计划及进度安排保证措施方案完善、可行的，得10分； 供货计划及进度安排保证措施部分完善、可行性良好的，得7分； 供货计划及进度安排保证措施不完善、可行性较差的，得4分； 没有提供的得0分。 | 10 |
| 4 | 售后服务承诺及质量保障措施 | 根据各投标人或制造商售后服务承诺、质量保障措施及质保期服务方案等进行综合评比： 投标人或制造商售后服务承诺、质量保障措施合理且具有可行性、质保期服务方案完善且服务响应及时的，得10分； 投标人或制造商售后服务承诺、质量保障措施合理且基本可行性、质保期服务方案较完整的，得7分； 投标人或制造商售后服务承诺、质量保障措施合理且部分可行性、质保期服务方案较不可行的，得4分； 没有提供的不得分。 | 10 |
| 5 | 应急方案 | 根据各投标人提供的应急方案进行综合评比： 应急方案完善、可行的，得10分； 应急方案部分完善、可行性良好的，得7分； 应急方案不完善、可行性较差的，得4分； 没有提供的不得分。 | 10 |
|  | 50分 |

### 附表5价格符合性检查表

价格符合性检查表

| 投标人 检查项目 | 投标人 |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| 价格 符合性 | 投标人报价没有超出采购预算 |  |  |  |
|  | 投标人有投标报价表和报价明细表 |  |  |  |
|  | 投标报价无严重缺漏项目 |  |  |  |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。